Saída Serial RJ45/USB

As balanças de checkout possuem as seguintes saídas seriais opcionais:

Um conector RJ45 para saída serial padrão RS232C.

Um conector USB para comunicação serial USB.

Os conectores das seriais são encontrados na parte inferior do equipamento como pode ser visto nas

figuras a seguir.

Os pinos utilizados no conector RJ45, bem como suas funções, estão listados abaixo:

Desenho do cabo para serial RS232C da checkout é igual ao cabo da US/UDC/CP POP:

Serial

Entende-se serial como a saída serial RS232C e USB.

Transmissão:

A transmissão serial padrão e USB podem ser disparadas de dois modos:

Via tecla “ENVIA”.

Mediante solicitação de um outro periférico conectado à serial, como por exemplo um computador.

Neste caso, o computador faz a solicitação de peso para o equipamento, enviando um caracter de

comando (04 ou 05 em hexadecimal). Tão logo o equipamento receba este caracter de comando, o mesmo

irá transmitir a informação de pesagem para o computador ou periférico

Nota: O acionamento da tecla “ENVIA” faz com que as duas saídas (serial padrão e USB) transmitam

ao mesmo tempo.

Nota: O recebimento de um caracter de controle através de qualquer uma das entradas seriais (serial

padrão ou USB) faz com que ambas transmitam a resposta.

satisfeitas:

O peso deve estar estável;

O peso deve ser positivo;

O peso deve ser maior que a carga mínima;

Não estar em sobrecarga.

Nota: A transmissão serial via requisição de computador será disparada sobre qualquer condição, com

exceção da sobrecarga.

A informação transmitida pela serial segue o protocolo “Urano 12”:

Urano 12: